## Slide 1
计算思维与计算机基础
第3讲:计算机的定点数

## Slide 2
1. 定点无符号整数的表示
无符号数是指整个机器字的二进制位全部用来表示数值位，没有符号位置（默认数值是正的）；同时约定小数点在最低数位之后，而且不出现在数码序列中，也就是说无符号数特指无符号整数。定点无符号整数数格式为：
Nn | Nn-1 | Nn-2 | Nn-3 | …… | N1 | N0
（n+1）定点无符号整数所能表示的数值范围为0～2n+1-1 。
三、计算机内部定点数

## Slide 3
单字节长度的无符号整数的格式：
则无符号数表示的数值范围为：
00000000~11111111，即0~28-1。
N7 | N6 | N5 | N4 | …… | N1 | N0
小知识：1bit表示一个二进制位；1字节（Byte）=8bit。

## Slide 4
2.定点数的表示
（1）机器数与真值
带符号数有正数、负数和零。
正号“+”和负号“-”，在二进制计算机中自然地就可以用一位二进制数来表示一个数的符号。
计算机内部表示正负数的编码称为机器数，不同机器数对零的处理有所不同。
机器数表示的数值称为真值。
计算机内部定点机器数有无符号数、原码、补码、反码和移码等形式。其中，移码只表示整数。

## Slide 5
（2）原码表示法
原码是一种由符号位和数值组成的机器数。符号位是“数码化”的，用“0”表示“+”，用“1”表示“-”。
1）纯小数的原码表示
它的数值按一般二进制表示。
纯小数原码表示可定义为：
x 0≤x＜1
[x]原=
1-x -1＜x≤0
其中，[x]原 是机器数，x是真值。

## Slide 6
纯小数的原码的表示形式为
对于（n+1）位定点小数机器数，所能表示的数值范围为
︱N︱≤1-2-n
Ns | N-1 | N-2 | N-3 | …… | N-n
符 号
小数点
n位有效数字位部分
小数点固定在符号位之后，固定小数点的位置，既定点之意。
注意小数点是默认的，机器内没有小数点。手写时要有“.”。

## Slide 7
例3： 已知二进制数x=-0. 1011111，则相应的原码：
[x]原=1.1011111
例2： 已知二进制数x=+0. 1011111，则相应原码：
[x]原=0.1011111
7位
7+1=8位
7位
7+1=8位
注意：机器数的n+1原则。

## Slide 8
原码的性质1：
若x= 0.x1x2x3……xn ，则[x]原 =0.x1x2x3……xn，且[x]原的编码有0≤[x]原<1；
若x= -0.x1x2x3……xn ，则
[x]原 =1-x
=1-（-0.x1x2x3……xn）
=1.x1x2x3……xn
且 1≤[x]原 <2

## Slide 9
原码的性质2：
若[x]原 =xs.x1x2x3……xn，则
当xs=0时，1 >[x]原≥0， 所以 1>x=[x]原≥0，即正数的原码与真值相同。
当xs=1时，2 >[x]原≥1， 所以0≥x=1-[x]原 >-1
且有
[x]原=xs+|x| 即负数的原码为负号的编码xs加真值的绝对值。

## Slide 10
原码的性质3：
真值0在原码表示中有两种形式，即
[+0]原=0.000……00
[-0]原=1.000……00
原码的性质4：
由性质1，数的真值及其原码表示可在数轴上形象地表示出来：
x

## Slide 11
2）整数的原码表示
整数原码的符号位仍是“数码化”的，用“0”表示“+”，用“1”表示“-”。
整数原码表示可定义为：
x 0 ≤ x＜ 2n
[x]原=
2n-x -2n＜x ≤ 0
式中[x]原 是机器数，x是真值。

## Slide 12
例4： 已知二进制数 x=+1011111 ， 则 [x]原=0,1011111。
例5： 已知二进制数 x=- 1011111 ， 则 [x]原=1,1011111。
7位
7+1=8位
7位
7+1=8位

## Slide 13
（3）补码表示法
1）补码的概念和定义
如果用数字轮计算8+（-4）=？怎样运算呢？
一种是先把8 对准观察孔，然后按逆时针方向（称为负向）转动四格， 即
8+（-4）=8-4=4

## Slide 14
另一种是先把8 对准观察孔，然后按顺时针方向（称为正向）转动六格，在观察孔看到的同样是“4”。即：
8+（-4）
= 8+6
=14
=4 （mod 10）

## Slide 15
8+（-4）与8+6是两种不同的计算，但结果相同。不难发现：
6与（-4）存在着一个关系，这个关系是
6-（-4）=6+4=10
即
-4=6 （mod 10）
称正数6是负数（-4）对于数10的补数。

## Slide 16
对于二进制小数来说，选用模数为2，即二进制10.00……0。这样二进
制定点小数x对于模数的补数，称为真值x的模2补码。其定义如下：
x
[x]补=
2+x
例6：已知二进制数x=+0.1011111，y=-0.1011111，求[x]补和[y]补。
解： [x]补=0.1011111
[y]补=10.0000000+（-0.1011111）=1.0100001
由上例可知，当真值x=±0.x1x2x3x4x5x6x7=±0.1011111时，有效数字有七位，即n=7，此时机器数[x]补必有n+1=7+1=8位。

## Slide 17
2） 补码的转换
①由真值求其补码。根据补码的定义，正数的补码就是真值本身,负数x的补 码由[x]补=2+x计算。下面寻求较快的负数x求补码的方法。
设 x= -0.x1x2…xn ，
[x]补=10.000…00 + (-0.x1x2…xn)
=1.11…11+0.00…01 -0.x1x2…xn
=1. … +0.00…01 （5-21）
从而得到从负数值求补码的方法：符号位为1，其余各位是真值各位取反（0变1，1变0）然后在末尾加1（简称除符号外求反加1）。

## Slide 18
例7： 已知二进制数x=-0.1011，求[x]补。
解： ∵ x = - 0. 1 0 1 1
∴ [x]补 = 1.0100+0.0001
= 1. 0 1 0 1
例8： 已知二进制数x=-0.1011100，求[x]补。
解： ∵ x = -0.1 0 1 1 1 0 0
∴ [x]补 = 1.0100011+0.0000001
= 1.0 1 0 0 1 0 0
∵ x = -0.1011100
∴ [x]补 = 1.0100100
观察上面两例得快速取反加1，低位1保留，其高位取反。

## Slide 19
②由原码相应的补码。 按原码与补码的定义可知，正数的原码与补码相同。就是真值本身的表示。
对于负数x：
结论 绝对值小于1的任何负数x的补码[x]补等于它的原码除符号位外，其余各位“求反加1”。

## Slide 20
③由一数的补码求得其负数的补码表示，讨论从[x]补到[-x]补的转换。
对于绝对值小于1的正数x，即1>x>0，有
[x]补=0.x1x2x3…xn ， [x]原=0.x1x2x3…xn
而 [-x]原=1.x1x2x3……xn
根据上面绝对值小于1的负数从原码转换为补码的方法得到：
对于绝对值小于1的负数x，即-1<x<0，有 [x]补=1.x1x2x3……xn
-x则为绝对值小于1的正数
所以
[x]补=xs.x1x2x3…xn ，
都有：

## Slide 21
例9 已知 [x]补= 0.1011，[y]补=1.0101，求[-x]补和[-y]补。
解： ∵ [x]补= 0. 1 0 1 1， [y]补= 1. 0 1 0 1
∴ [-x]补=1. 0 1 0 1 ， [-y]补=0. 1 0 1 1

## Slide 22
定理 [x]补+ [y]补=[x+y]补
证明：
设x>0，y>0, 则[x]补+ [y]补=x+y=[x+y]补
设x>0，y<0，[x]补=x，[y]补=2+y， [x]补+ [y]补=x+2+y，则分两种情况：
若0≤x+y<1， 则2≤2+x+y <3 必然产生丢失2， 则
[x]补+ [y]补=2+x+y=x+y=[x+y]补 （mod 2）；
若 -1≤x+y≤0，则
[x]补+ [y]补=x+2+y=2+x+y=[x+y]补
设x<0，y>0, 则同理有 [x]补+ [y]补=x+y=[x+y]补
引入补码的概念，就是要解决原码代数和运算繁琐的缺陷，也就是说
补码代数和运算简单。

## Slide 23
设x<0，y<0，[x]补=2+x，[y]补=2+y，[x]补+ [y]补=2+x+2+y，
由于 x+y为纯小数，则有-1≤x+y≤0，
则 [x]补+ [y]补=2+x+2+y=2+x+y=[x+y]补 （mod 2）
例7： 已知二进制数x=-0.0011，y=-0.1011，求[x+y]补。
解： ∵[x]补=1.1101 ，[y]补=1.0101
∴[x+y]补=1.1101+1.0101=1.0010
综上所述，不论相加两数的真值X和Y是正是负，只要把它们表示成相应的补
码形式，直接按二进制规则相加。

## Slide 24
3）补码的性质
①设[x]补=x0.x1x2x3……xn ，
当1>x≥0时，则1>[x]补=x≥0，所以 x0=0，
当0>x>-1时，则2>[x]补=2+x>1，所以 x0=1。
②真值0的补码有唯一表示
[+0]补=0.00000…00
[-0]补=10.00…0-0.00…0=10.00…0=0.00…0 (mod 2)
所以，“0”在补码表示中是唯一的，即
[+0]补=[-0]补=0.00…0

## Slide 25
③补码分段函数的统一。
若1>x≥0，有x0=0，则[x]补=x=2x0+x；
若 -1<x<0，有x0=1，则[x]补=2+x=2x0+x；
即 [x]补 = 2x0 + x
其中
0 0≤X ＜1，
x0=
1 -1≤X＜0，

## Slide 26
④由[x]补可以方便地求真值x
设[x]补= x0.x1x2…xn ，x=[x]补-2x0= x0.x1x2…xn-2 x0= -x0+0.x1x2…xn
其中
0 0≤x ＜1，
x0=
1 -1≤x＜0，
即当x≥0时，真值x=[x]补。
当x<0时， x= -1+0.x1x2…xn
=-（1-0.x1x2…xn）
=-（ ）“取反加1”

## Slide 27
⑤由[x]补求[ x]补，即补码数的右移
设[x]补= x0.x1x2…xn ，
x= -x0+0.x1x2…xn
x= - x0+ × 0.x1x2…xn
=-x0 + x0+ × 0.x1x2…xn
=-x0 + 0.x0x1x2…xn-1
[ x]补= x0.x0x1x2…xn-1

## Slide 28
⑥补码所表示数值范围的扩展
在补码表示法中“0”的补码表示是唯一的，因而可用多出来的一个编码
1.00...0来扩展补码所能表示的数值范围。把原来的负数范围 0≥x>-1，扩展
到0≥x≥-1。当x=-1时，由补码定义[x]补=2+x可得到：
[-1]补 =2+（-1）=1.000…0 (mod 2)
这里的最高码位“1”既可看作符号位x0，表示数x为负数，又表示x数值=-1。

## Slide 29
4）整数补码与变形补码
①整数补码
设真值 x= xnxn-1…x2x1字长n位，整数补码定义
x 2n>x≥0
[x]补 =
2n+1 + x 0≥x≥-2n
或写成 [x]补 =x (mod 2n+1)
例2： 已知二进制数x= -1011011，求[x]补
解：∵ x= - 1011011，n=7
∴ [x]补= 27+1 + x=100000000-1011011=1,0100101

## Slide 30
可知 x = - 1011011，
[x]补= 1,0100101
可用快速取反加一规则求取整数补码，也可套用学过的纯小数补码性质。
又 ∵ [x]原= 1,1011011
∴ [x]补= 1,0100101
书写表示式中“,”号不是小数点，表示其左边为符号位，机器默认其位置。
例3: 已知二进制数x= 1101，y=-1010，求[x+y]补。
解： [x]补=0,1101， [y]补= 1,0110，
[x]补+[y]补= [x+y]补= 00011

## Slide 31
②变形补码
对于绝对值小于1的两个数相加，当其结果的绝对值大于1时，则超出模2补码所能表示的真值范围，产生“溢出”。
例4： 已知二进制数x=0.1101，y=0.1011，代数和运算产生“溢出”吗？
解： [x]补+[y]补=0.1101+0.1010=1.0111，
两个正数相加成为负数的原因是产生“溢出”错误。
为确定是否出现“溢出”现象，可采用双符号补码，即模4补码。

## Slide 32
模4补码（变形补码），其定义为
x 0≤x<1
[x]补 =
4+ x -1≤x≤0
进行补码代数和运算后，双符号00表示结果为正，双符号11表示结果为负，双符号01表示结果正溢出，双符号10表示结果负溢出。
例5： 已知二进制数 x= -0.1011011，求双符号补码[x]补
解： ∵ x= -0.1011011，n=7位，机器数n+2=9位
∴ [x]补= 100.0000000+（-0.1011011）
100.0000000
- 0.1011011
11.0100101
= 11.0100101

## Slide 33
例6: 已知 x= 0.1101， y= 0.1010， 求[x+y]补。
[x]补=00.1101， [y]补= 00.1010，
00.1101
+ 00.1010
01.0111
11.0011
+ 11.0110
10.1001
[x]补+[y]补= 01.0111 正溢出
例7: 已知 x= -0.1101， y= -0.1010， 求[x+y]补。
[x]补=11.0011， [y]补= 11.0110，
[x]补+[y]补= 10.1001 负溢出

## Slide 34
整数变形补定义为
x 0≤x<2n
[x]补 =
2n+2+ x -2n≤x≤0
例7： 已知二进制数x= 1011001，求[x]补
解：∵ x= 1011001，n=7
∴ [x]补= 00,1011001，n+2=9
例8： 已知二进制数x=-10101，求[x]补
解：∵ x= -10101，n=5
∴ [x]补=11,01011 ，n+2=7
求双字节的补码怎样做？
例： 已知二进制数x=-10101，求双字节的双符号补码[x]补
解：∵ n+2=16，则 n=14 ，
有 x = - 00000000010101，
∴ [x]补=11, 111111111 01011

## Slide 35
例9: 已知 x=110110， y= 101001， 求双符号补码[x+y]补。
[x]补=00,110110 [y]补= 00,101001
00,110110
+
01,011111
11,0011
+ 11,0110
10,1001
[x]补+[y]补= 01,011111 正溢出
例10: 已知 x= -1101， y= -1010， 求双符号补码[x+y]补。
[x]补=11,0011， [y]补= 11,0110，
[x]补+[y]补= 10,1001 负溢出
00,101001

## Slide 36
5. 补码的实际应用
(1) VAX-11系列机定点整数
例11 一字节（8bit）带符号整数
7# 6# 5# 4# 3# 2# 1# 0#
每个字节单元都有地址A，数值范围为-27 ～ 27-1。
例12 字（16bit）两字节带符号整数
15# 14# 13# 12# 11# 10# 9# 8# 7# 6# 5# 4# 3# 2# 1# 0#
数值范围为-215 ～ 215-1。
Ns | N6 | N5 | N4 | N3 | N2 | N1 | N0 | ：A
Ns | N14 | N13 | N12 | N11 | N10 | N9 | N8 | N7 | N6 | N5 | N4 | N3 | N2 | N1 | N0 | ：A

## Slide 37
（4）反码表示法
1) 纯小数的反码
定义为
x 1>x≥ 0
[x]反 =
(2-2-n)+ x 0≥x>-1
其中，n代表数的位数。表达式（5-40）表明[x]反的模为（2-2-n），简称模2反码。
例12： 已知二进制数x=0.11010，y= -0.11010，求反码。
解： [x]反=0.11010，[y]反=1.00101

## Slide 38
纯小数模4的反码
定义为
x 1>x≥ 0
[x]反 =
(4-2-n)+ x 0≥x>-1
其中，n代表数的位数。表达式表明[x]反的模为（4-2-n），简称模4反码。
例13： 已知二进制数x=0.11010，y= -0.11010，求模4反码。
解： [x]反=00.11010，[y]反=11.00101
n+2位
n+2位

## Slide 39
反码表示法的性质：
①设[x]反=x0.x1x2x3……xn
当1>x≥0 1>[x]反≥0， 且x0=0，
当0≥x>-1，2>[x]反≥1 且X0=1
说明x0=0时，表示真值X是正数；x0=1时，表示x是负数；x0就是[x]反的符号位。
②由反码定义可知
[+0]反=0.00……0
[-0]反=1.11……1
所以，反码中“0”的表示法有两种，不是唯一的。

## Slide 40
③因为反码，是以（2-2-n）为模的，最高进位是2-2-n[mod（2-2-n ）]，所以，考虑到二进制逢二进一，还应将[2-n]加到结果的最低位，称“循环进位”。
例14：已知二进制数x= -0.11010，y=0.11011，求[x+y]反。
解： [x]反= 1.00101，[y]反=0.11011，
[x+y]反=1.00101+0.11011
=10.00000
=0.00000+0.00001 （高位进位加到末位）
=0.00001
因为反码有时需“循环进位”，所以实际中很少用反码。

## Slide 41
2）整数的反码定义为
x 2n >x≥ 0
[x]反 =
(2n+1 -1)+ x 0≥x>-2n
同理，可定义双符号反码，它的模是（2n+2 -1）。
例5-15 已知二进制数x=110100，y= -110100，求它们的双符号和单符号反码。
解： 单符号： [x]反=0,110100 [y]反=1,001011
双符号： [x]反=00,110100 [y]反=11,001011

## Slide 42
本讲结束，谢谢！